## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Ημερομηνία: …………

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2021

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερόμενου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΤΜΗΜΑ 12 – ΤΡΟΧΗΛΑΤO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΠΙΕΣΟΜΕΤΡO ΟΞΥΜΕΤΡO ΜΕ ΔΥΟ (2) ΣΕΤ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΡΟΧΗΛΑΤO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚO ΠΙΕΣΟΜΕΤΡO ΟΞΥΜΕΤΡO ΜΕ ΔΥΟ (2) ΣΕΤ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ |  |  |  |
| 1 | Να διαθέτει την δυνατότητα μέτρησης της αναίμακτης πίεσης, της οξυμετρίας και του ΚΡ σε ενήλικες παιδιά και νεογνά. Να μπορεί ο χρήστης να εισάγει τα στοιχεία του ασθενή (πχ. Όνομα, επίθετο, τύπος ασθενή) ώστε το μόνιτορ αυτόματα να ρυθμίζει κάποιες παραμέτρους (πχ. Όρια συναγερμών). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τύπου TFT τουλάχιστον 8’’, όπου να απεικονίζει ταυτόχρονα: Την συστολική, διαστολική και μέση πίεση Την οξυμετρία και την αντίστοιχη πληθυσμογραφικήκυματομορφή. Την καρδιακή συχνότητα. Τύπο ασθενή (ενήλικας, παιδί, νεογνό) Trend προηγούμενων μετρήσεων. Μηνύματα συναγερμών (τεχνικών, φυσιολογικών παραμέτρων) Κατάσταση μπαταρίας. Την ώρα, ημερομηνία Να δύναται να υποστηρίξει και οθόνη αφής με δυνατότητα από τον χρήστη απενεργοποίησής της για λόγους ασφαλείας. Να προσφερθεί προς επιλογή | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο χρήστης να μπορεί να τροποποιήσει ποιες παραμέτρους θα απεικονίζονται στην οθόνη και να μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 3 διαφορετικές διαμορφώσεις οθόνης (configurations) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει περιστροφικό κομβίο για την άμεση και εύκολη πρόσβαση στα μενού. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για όλες τις παραμέτρους οι οποίοι να απεικονίζονται συνεχόμενα στο μόνιτορ. Να διαθέτει κομβίο σίγασης. Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία σε εμφανές σημείο η οποία να ενεργοποιείται σε περίπτωση συναγερμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση μετρήσεων για όλες τις παραμέτρους για τουλάχιστον 120 ώρες trend οι οποίες θα απεικονίζονται σε μορφή γραφήματος ή και σε πίνακες. Επιπλέον να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση και τουλάχιστον 200 συναγερμών. Να μπορεί να αναβαθμιστεί η μνήμη για την αποθήκευση τουλάχιστον 400 ωρών trends. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει λειτουργία νυκτός για να μην ενοχλούνται οι λοιποί ασθενείς σε περίπτωση μέτρησης κατά την διάρκεια της νύχτας. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να διαθέτει θύρα δικτύου για σύνδεση με κεντρικό σταθμό. Να μπορεί να αναβαθμιστεί με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη WIFI. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Το βάρος του να είναι περίπου 2.5 kg και να είναι μικρών διαστάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να λειτουργεί με τάση δικτύου αλλά και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για τουλάχιστον 3,5 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να μπορεί να αναβαθμιστεί με μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας, καταγραφικό και ενσωματωμένο ή και εξωτερικό barcodescanner. Να προσφερθούν προς επιλογή. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Να διαθέτει τροχήλατη βάση του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Α. Αναίμακτη πίεση : Η λήψη να γίνεται με την ταλαντωσυμμετρική μέθοδο. Η λήψη να γίνεται χειροκίνητα, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα μεταξύ 1 λεπτού και για τουλάχιστον έως 8 ώρες και συνεχόμενα σε διάρκεια 5 λεπτών. Να έχει επιπλέον λειτουργία μέσης τιμής με τον χρήστη να μπορεί να ρυθμίσει τον αριθμό των μετρήσεων υπολογισμού της μέσης τιμής (πχ. 3 μετρήσεις). Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερπίεση. Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων και σωλήνας σύνδεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Β. Οξυμετρία : Να διαθέτει εύρος μέτρησης μεταξύ 0-100% Να διαθέτει δείκτη ποιότητας σήματος. Να διαθέτει ακρίβεια μέτρησης ±2% για ενήλικες και ±3% για παιδιά-νεογνά. Να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει την περίοδο στην οποία όταν ενεργοποιείται η μέτρηση της αναίμακτης πίεσης να μην ενεργοποιείται συναγερμός λόγω πιθανής χαμηλής αιμάτωσης. Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων και παίδων πολλαπλών χρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος