## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συμμόρφωσης

Ημερομηνία: …………

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία: …………

Διεύθυνση: …………

Τηλέφωνο: …………

Fax: …………

E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ………..

Διακήρυξη αριθ. ……/2021

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στο πεδίο «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αν η περιγραφή του προϊόντος είναι υποχρεωτική οπότε και σημαίνεται με την ένδειξη "ΝΑΙ".

Στο πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο είδος περιλαμβάνεται ή όχι στην Προσφορά.

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο κατασκευαστικός – προμηθευτικός οίκος και ο τύπος ή μοντέλο που προσφέρεται ή αριθμός σχετικού καταλόγου, με τρόπο ώστε το κάθε προσφερόμενο είδος να είναι μονοσήμαντο και να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό κάθε προσφερόμενου είδους (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις σήμανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΤΜΗΜΑ 2 - ΜONITOΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΑΦ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΜONITOΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΑΦ |  |  |  |
| 1 | Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρα ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση σκόνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz. και να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία α τουλάχιστον 5 ώρες. Να μπορεί να αναβαθμιστεί με επιπλέον μπαταρία για συνεχόμενη λειτουργία τουλάχιστον 10 ωρών. Οι μπαταρίες να αφαιρούνται χωρίς εργαλεία. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 15΄΄ υψηλής ανάλυσης (1024x768) για την απεικόνιση τουλάχιστον δώδεκα κυματομορφών ταυτόχρονα εάν και εφόσον διατίθεται η αναβάθμιση του ΗΚΓ 12 απαγωγών. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να έχει δυνατότητα απεικόνισης μεγάλων ψηφιακών ενδείξεων, έτσι ώστε να είναι ορατές από απόσταση και να έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών με διάφορα χρώματα επιλογής του χειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται με την βοήθεια περιστροφικού διακόπτη για γρήγορη μετάβαση στα μενού. Να διαθέτει την δυνατότητα λειτουργίας και μέσω οθόνης αφής η οποία να μπορεί να απενεργοποιηθεί από τον χρήστη ώστε να αποφευχθεί η μη ηθελημένη χρήση της. Να προσφερθεί προς επιλογή | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει επί της οθόνης κομβία άμεσης πρόσβασης σε διάφορες λειτουργίες του μόνιτορ τα οποία να μπορεί να διαμορφώσει ο χρήστης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει ο χρήστης την δυνατότητα παγώματος της οθόνης των κυματομορφών ώστε να ανατρέξει τουλάχιστον 2 λεπτά πίσω στον χρόνο με δυνατότητα εκτύπωσης (εάν διατίθεται εκτυπωτής) του σημείου ενδιαφέροντος του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση TRENDS όλων των παραμέτρων των τελευταίων τουλάχιστον 168 ωρών και να απεικονίζονται υπό μορφή πίνακα και γραφήματος. Επιπλέον να αποθηκεύονται τουλάχιστον 200 αρρυθμιών. 200 συναγερμών και 48 ωρών πλήρης επισκόπησης (FullDisclosure) κυματομορφών. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να εκτελεί υπολογισμούς διαφόρων λειτουργιών (Αιμοδυναμικών, αναπνευστικών κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα οπτικοακουστικών συναγερμών με ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια και να διαθέτει οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση συναγερμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Να διαθέτει 4 τουλάχιστον ταχύτητες απεικόνισης των κυματομορφών. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Το λογισμικό να είναι στην Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο χρήστης να μπορεί να εισάγει τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενή όπως επίσης το φύλλο ώστε το μόνιτορ να προσαρμόζει τις παραμέτρους βάσει αυτού (πχ. .όρια συναγερμών κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας νυκτός ώστε να μην ενοχλείται ο ασθενής κατά την διάρκεια της ανάπαυσης του. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να διαθέτει προστασία από απινίδωση και χειρουργική διαθερμία. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με κεντρικό σταθμό μέσω θύρας δικτύου. Να δύναται να συνδεθεί και ασύρματα μέσω WIFI. Να προσφερθεί προς επιλογή. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Να διαθέτει δυνατότητα απεικόνισης πληροφοριών (πχ. Κυματομορφή, τιμές κλπ) άλλου ιδίου μόνιτορ που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Να δύναται να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή τουλάχιστον τριών (3) καναλιών. Να προσφερθεί προς επιλογή. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Να διαθέτει αναλογική θύρα για έξοδο σήματος σε απινιδωτή | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Nα προσφερθεί προς επιλογή τροχήλατη βάση με καλάθι και επιτοίχια βάση με καλάθι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Να διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων: Α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα Β. Αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης (NIBP) Γ. Οξυμετρίας (SPO2) Δ. Θερμοκρασίας. (TEMP) Ε. Αιματηρές πίεσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Να αναβαθμίζεται με επιπλέον παραμέτρους παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων όπως αιματηρών πιέσεων 2 ή και 4 καναλίων, καρδιακής παροχής, καπνογραφίας (sidestream, mainstream), αέρια αναισθησίας με ή και χωρίς Ο2. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για κάθε παράμετρο που παρακολουθείται να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις : |  |  |  |
| 24 | Α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα Να διαθέτει την δυνατότητα λειτουργίας με 3-πολικό, 5-πολικό καλώδιο. Με την χρήση 5-πολικού καλωδίου να απεικονίζονται έως και 7 απαγωγές ταυτόχρονα. Να διαθέτει και 10-πολικό καλώδιο για την απεικόνιση έως και 12 απαγωγές και να διαθέτει λογισμικό διάγνωσης και μετρήσεων. Ο χρήστης να μπορεί να ρυθμίσει το μέγεθος της κυματομορφής σε τουλάχιστον πέντε (5) επίπεδα αλλά και αυτόματα. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής και της αριθμητικής τιμής των αναπνοών και να διαθέτει ρυθμιζόμενο συναγερμό άπνοιας. Να αναφερθεί το εύρος ορίων. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο διαφορετικά φίλτρα για την αποκοπή παρασίτων. Να αναφερθούν. Να διαθέτει: Ανάλυση του διαστήματος του ST και να απεικονίζεται η αριθμητική του τιμή ανά απαγωγή στην οθόνη για τουλάχιστον 7 απαγωγές. Ανίχνευση και ανάλυση αρρυθμιών τουλάχιστον 25 διαφορετικών τύπων συμπεριλαμβανόμενης και της κολπικής μαρμαρυγής. Ανίχνευση παλμού βηματοδότη με δυνατότητα εμφάνισης τους στην οθόνη. Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να έχει την δυνατότητα να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ούτως ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής επί της οθόνης. Να παραδοθεί με 5-πολικό καλώδιο και να προσφερθεί προς επιλογή το 3-πολικό καλώδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Β. Αναίμακτη πίεση Η μέτρηση να γίνεται με την ταλαντωσυμμετρική μέθοδο. Η λήψη να γίνεται κατ’ εντολή του χειριστή, χειροκίνητα, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα από 1 – 480 λεπτά καθώς και συνεχόμενα σε διάρκεια πέντε (5) λεπτών Να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης. Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων και σωλήνας σύνδεσης και να προσφερθεί προς επιλογή περιχειρίδα παίδων. | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Γ. Οξυμετρία Να απεικονίζει την κυματομορφή και η αριθμητική τιμή του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε Οξυγόνο. Να δύναται ο χρήστης να επιλέξει την απεικόνιση της καρδιακής συχνότητας Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων και να προσφερθούν προς επιλογή αισθητήρες παίδων και νεογνών πολλαπλών χρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Δ. Θερμοκρασία Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες και τη διαφορά αυτών Δτ. Να προσφερθεί με αισθητήρα δέρματος και προς επιλογή ο αισθητήρας στοματικής κοιλότητας / ορθού. | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Ε. Αιματηρές πιέσεις Να απεικονίζονται ταυτόχρονα οι κυματομορφές και οι αριθμητικές τιμές (συστολική, διαστολική και μέση τιμή) δύο αιματηρών πιέσεων. Να διαθέτει δυνατότητα υπέρθεσης. Να διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης μετρήσεων επί της κυματομορφής. Να διαθέτει δυνατότητα μέτρησης του PPV. Nα προσφερθεί με 2 ενδιάμεσα καλώδια σύνδεσης αισθητήρων μέτρησης αιματηρής πίεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Datasecurity) να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: ………..

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος